CODE CALL + ANSWER liftes alkalmazása

Füstérzékelő /2151E/NL										       CODE CALL 

	12 V +											          +  12 V
	Táp.  -											           -  ACCU
						Adapter	~ 
	Jel  	     NC				230 VAC	      =		    													    	       
           Tamper 	     NC								       1.   +														12 VDC
										       2.   -

										       3.  -	GND
 Felvonó:
								    		       4.	Ind. bem. 1. Segélyhívás
Kabin telefon										
	12 V +									       5. 	Ind. bem. 2. Tűzjelzés 
	Táp.  -
										       6. 	Ind. bem. 3. Hálózat hiba
  	Telefon
										       7. 	Ind. bem. 4. Tamper
    	
										       8.	STOP bem.
Vészjelzőgomb  	     NC
										       9.	Vonal ellenőrzés kim.
 
			           +							      10.	Alarm (-) kim.
CODE SOUND
Beszédpanel									      11.	Alacsony táp. kim.
			   
			           -					  		      12.	Vonalhiba kim.
  						    +
DISPLAY	              Kérjük legyen türelemmel!					      13.	Telefon BE
Kijelző	    Munkatársunk megkezdte az intézkedést!
						     -				      14.	Telefon BE

										      15. 	Telefon KI
Telefononal.
átkapcs		+	      NO  C  NC						      16. 	Telefon KI
	
1N4148	             J3								      17.	Tamper
				
		      -								      18.	Tamper
 		 
 
										ANSWER panel		
Hálózati feszültség     +	         NO    C    NC					      R1				
kimaradás	
		  J1						 		      R2
 		       -									    Kapcsoló
										      R3	     kimenetek
															       	       +		     						      R4	 
 Alarm				NO    C    NC				       	 
										      + 12 V
        1N4148	       J2								
			-							       - GND
 
		
Fényjelző	  	        Hangjelző	+			                            
		 +
	                			 -
		 -